FICHA DE INSCRIPCION

DATOS DEL PROYECTO:

TITULO: “Variables que intervienen en el funcionamiento de un resonador termoacústico”

DATOS PARTICIPANTE  (1)

APELLIDOS Y NOMBRES: DÍAZ HERNÁNDEZ ROJAS RAFAEL

DIRECCION, PAIS México

DATOS PARTICIPANTE (2)

APELLIDOS Y NOMBRES OSORIO LANDA, LUIS

DIRECCION, PAIS México

DATOS  ASESOR

APELLIDOS Y NOMBRES: EVERARDO FLORES MARTÍNEZ

INSTITUCION: INST. TECN. DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY Y CENTRO UNIVERSITARIO MEXICO

DIRECCION, PAIS México

RESUMEN

Una onda sonora está siempre asociada a las compresiones y rarefacciones de un fluido, las cuáles están acompañadas de oscilaciones térmicas. Al existir un gradiente de temperatura en una cavidad apropiada, es posible que las oscilaciones térmicas generen oscilaciones de presión que a su vez producen un sonido. En este trabajo se construyó un dispositivo que permitió investigar el efecto de la longitud de la cavidad, ubicación de la zona activa y los gradientes térmicos sobre la frecuencia y la amplitud de la onda sonora generada en un resonador termoacústico. Se encontró que existe una relación no lineal entre la longitud de la cavidad y la frecuencia y mediante un cambio de variable se determinó la relación matemática entre estas variables. El análisis de los datos obtenidos mostró que la frecuencia es independiente de la posición de la zona activa. Por otra parte la amplitud resultó no depender de la longitud, ubicación de la zona activa ni de los gradientes térmicos.